*MVCRX02SAWE5*

MVCRX02SAWE5

prvotní identifikátor

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství

Hasičského záchranného sboru ČR

# V Praze dne 15. ledna 2016

# Č.j.: MV-8364-1/PO-IZS-2016

# Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2017

MV - generální ředitelství HZS ČR, v souladu s čl. 2 odst. 1 Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí, vyhlašuje výši dotace, její maximální procentuální podíl na nákladech akce v běžném roce, objem alokovaných dotačních prostředků pro obce v jednotlivých krajích a rovněž tak typ požární techniky, na které se dotace poskytuje.

Dotace se poskytují v následujících podprogramech:

Podprogram 1 – pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky

# Dotace může být poskytnuta na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky do vybavení jednotky požární ochrany:

# pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo JPO III,

# pokud není vybavena CAS vyrobenou v roce 2001 a později,

# pokud není vybavena CAS pořízenou s přispěním dotace poskytované MV - generálním ředitelstvím HZS ČR (netýká se technického zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkám požární ochrany).

# Dotace se poskytuje na CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20 může dosáhnout až 70 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 2,5 mil. Kč.

CAS 7,5, CAS 10 a CAS 15

je vyrobena na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, lehké hmotnostní třídy (3.000 až 7.500 kg) nebo střední hmotnostní třídy (7.500 až 16.000 kg) a v provedení základním nebo v provedení speciálním redukovaném s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 750 l.min-1, 1.000 l.min-1 nebo 1.500 l.min-1 a s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob.

CAS 20

je vyrobena na podvozku kategorie 2 pro smíšený provoz, nebo kategorie 3 pro terénní provoz, střední hmotnostní třídy (7.500 až 16.000 kg), nebo těžké hmotnostní třídy (nad 16.000 kg) a v provedení základním nebo v provedení speciálním redukovaném s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2.000 l.min-1 a s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob.

Uváděné hodnoty jmenovitého výkonu vychází z ČSN EN 1028-1 a jsou charakterizovány jmenovitým tlakem (bar) a jmenovitým průtokem (l.min-1).

Každý případ odlišný od výše uvedeného je nutné posuzovat individuálně, formou mimořádné konzultace na MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce HZS příslušného kraje.

Dotace může být poskytnuta také na technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 ve vybavení jednotky požární ochrany, pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo JPO III.

# Dotace může být poskytnuta na:

- technické zhodnocení rekonstrukcí (dále jen „rekonstrukce“) CAS 32 – T 815 
v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkám požární ochrany. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 1,5 mil. Kč.

- rekonstrukcí CAS 32 – T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 2 mil. Kč.

Každý případ odlišný od výše uvedeného je nutné posuzovat individuálně, formou mimořádné konzultace na MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce HZS příslušného kraje.

Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“)

# Dotace může být poskytnuta na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany:

# pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V,

# pokud není vybavena DA nebo osobním automobilem (s kabinou osádky se sedadly pro 
8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením) vyrobeným v roce 2001 
a později.

# Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 450 tis. Kč.

DA

je vyroben na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob.

Každý případ odlišný od výše uvedeného je nutné posuzovat individuálně, formou mimořádné konzultace na MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce příslušného HZS kraje.

Podprogram 3 – stavba požární zbrojnice

# Dotace může být poskytnuta na rekonstrukci anebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany, pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V.

Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 4,5 mil. Kč.

Budova rekonstruované požární zbrojnice musí být v majetku obce zřizující jednotku SDH obce.

Podprogram 1 bude realizován z prostředků vyčleněných na tyto účely z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, objem alokovaných dotačních prostředků pro obce v jednotlivých krajích není stanoven.

Pro podprogramy 2 a 3 je předpokládaný celkový objem alokovaných dotačních prostředků pro obce v jednotlivých krajích v mil. Kč následující:

| Kraj | Dotace MV v mil. Kč |
| --- | --- |
| hl. m. Praha | 10,0 |
| Středočeský kraj | 34,5 |
| Jihočeský kraj | 25,0 |
| Plzeňský kraj | 20,0 |
| Karlovarský kraj | 5,0 |
| Ústecký kraj | 14,0 |
| Liberecký kraj | 9,0 |
| Pardubický kraj | 17,0 |
| Královéhradecký kraj | 16,0 |
| Kraj Vysočina | 25,0 |
| Jihomoravský kraj | 26,0 |
| Olomoucký kraj | 16,5 |
| Moravskoslezský kraj | 18,5 |
| Zlínský kraj | 13,5 |
| Celkový součet | 250,0 |

# Text boxes

brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba

generální ředitel HZS ČR

podepsáno elektronicky